## Slide 1
VISUELLES SLAM
Von Bildern zur Kamerabewegung
Notes: Titel — kurz stehen lassen, dann weiter.

## Slide 2
PROBLEM
Wo bin ich — und wie sieht es aus?
Menschen wissen beim Gehen automatisch, wo sie sind und wie der Raum aussieht — allein mit den Augen.
Ein Roboter bekommt nur Bilder. Daraus muss er zwei Dinge gleichzeitig finden:
1 wie er sich bewegt hat
2 wie die Umgebung aufgebaut ist
→ genau das löst visuelles SLAM — in Echtzeit.
Bild aus dem Netz einfügen
z.B. Drohne im Tunnel / selbstfahrendes Auto
Notes: Wenn wir durch einen Raum gehen, wissen wir automatisch, wo wir sind und wie er aussieht — allein mit den Augen. Ein Roboter bekommt nur Bilder und muss daraus zwei Dinge gleichzeitig finden: wie er sich bewegt hat und wie die Umgebung aufgebaut ist — in Echtzeit. Genau das löst visuelles SLAM.

## Slide 3
USE-CASES & MOTIVATION
Navigation ohne GPS
Bild aus dem Netz einfügen
z.B. Drohne im Tunnel
Drohne in Gebäuden & Tunneln: kein GPS — Position allein aus dem Bildstrom (Kamera + vSLAM).
Methode | Innen/Tunnel | Kosten | Pos. | Karte
GPS | ✗ kein Signal | gering | ✓ | ✗
LiDAR (Laser) | ✓ | hoch, schwer | ✓ | ✓
Kamera + vSLAM | ✓ | gering, leicht | ✓ | ✓
Kamera: billig, leicht, ohne GPS — liefert Position UND Karte zugleich.
Weitere Anwendungen: smarte Staubsauger-Roboter · autonome Autos (bei GPS-Ausfall)
Notes: Hauptbeispiel: eine Drohne in Gebäude oder Tunnel — kein GPS-Signal, trotzdem muss sie wissen, wo sie ist. Mit Kamera und vSLAM allein aus den Bildern. GPS geht drinnen nicht, LiDAR ist teuer und schwer; eine Kamera ist billig, leicht, ohne GPS — und liefert Position UND Karte. Auch in Staubsauger-Robotern oder beim autonomen Fahren bei GPS-Ausfall.

## Slide 4
ÜBERBLICK
Der vSLAM-Workflow
1.1
Feature
Extraction
›
1.2
Visuelle
Odometrie
›
2.1
Lokales
Mapping
›
2.2
Lokale
Optimierung
›
3.1
Loop
Closure
›
3.2
Globale
Optimierung
Notes: Fünf Phasen. 1.1 Feature Extraction: markante Punkte finden — vor allem Ecken, also Stellen, wo sich die Helligkeit in mehrere Richtungen ändert; die kann man wiedererkennen. 1.2 Visuelle Odometrie: sie verfolgen und die Bewegung schätzen. 2.1 lokales Mapping: aus 2D werden echte 3D-Punkte, weil wir sie aus mehreren Positionen sehen. 2.2 verfeinert Karte und Bewegung mit Bundle Adjustment. 3.1 und 3.2 erkennen bekannte Orte und korrigieren den Drift. Ich mache 1.1 und 1.2.

## Slide 5
1.1 FEATURE EXTRACTION
Graustufen & Gauß-Filter
Farbbild → Graustufen: Y = 0,299·R + 0,587·G + 0,114·B
Warum grau? Für Ecken zählt nur die Helligkeit → 1 Kanal statt 3 = schneller
Gauß-Filter glättet Rauschen (Mittelung) → keine zufälligen Pixel-Ecken
Gauß-Filter: siehe Vorlesung 2 (Punktoperationen, Lineare Filter)
Notes: Zuerst Vorverarbeitung. Farbbild → Graustufen mit Y = 0,299·R + 0,587·G + 0,114·B; Grün zählt am meisten, weil unser Auge dafür am empfindlichsten ist. Warum grau? Für Ecken zählt nur die Helligkeit — ein Kanal statt drei. Dann glättet der Gauß-Filter das Rauschen; rechts wird der Ausreißer 250 abgeschwächt. So findet FAST keine zufälligen Ecken. Gauß-Filter siehe Vorlesung 2.

## Slide 6
1.1 FEATURE EXTRACTION
FAST-Detektor
Für jeden Pixel p: 16 Nachbarn auf einem Kreis (Radius 3).
Ringpixel heller (>p+t) / dunkler (<p−t) / ähnlich. t = Schwelle gegen Rauschen.
Ecke, wenn ≥ 9 zusammenhängende heller (oder dunkler).
Notes: FAST prüft für jeden Pixel p einen Kreis aus 16 Nachbarn. Heller, wenn über p plus Schwelle t; dunkler, wenn unter p minus t; sonst ähnlich. Die Schwelle verhindert, dass Rauschen zählt. Ecke, wenn mindestens 9 zusammenhängende heller oder dunkler sind. Links: 10 zusammenhängend heller → Ecke. Rechts: verstreut, längster Bogen 5 → keine Ecke.

## Slide 7
1.1 FEATURE EXTRACTION
Bildpyramide — warum kleiner besser sein kann
Dieselbe Stelle: auf Stufe 0 keine Ecke (Bogen 5), auf der kleineren Stufe 6 erkannt (Bogen 13).
Notes: Dieselbe Ecke sieht je nach Entfernung anders aus; ist das Objekt zu groß, ist die Ecke verschmiert und der FAST-Kreis zu klein. Lösung: die Bildpyramide. Hier dieselbe Stelle — auf Stufe 0 keine Ecke (Bogen 5), auf der kleineren Stufe 6 erkannt (Bogen 13).

## Slide 8
1.1 FEATURE EXTRACTION
Bildpyramide — Rückrechnung
Eine auf einer kleinen Stufe gefundene Ecke wird auf das Originalbild zurückgerechnet:
Position_original = Position_Stufe k × 1,2 ^ k
Beispiel: Ecke auf Stufe 6 bei (120, 80)
1,2⁶ = 2,99
→ Original = (120·2,99 , 80·2,99) = (358, 239)
Notes: Wir machen 8 Stufen, jede um Faktor 1,2 kleiner. Eine Ecke auf einer kleinen Stufe rechnen wir zurück: Position im Original = Position auf Stufe k mal 1,2 hoch k. Beispiel: Stufe 6, (120,80); 1,2 hoch 6 ist 2,99 → Original (358,239).

## Slide 9
1.1 FEATURE EXTRACTION
Harris-Score — Gradient → Matrix M
M = [[ Σ Iₓ² , Σ Iₓ·I_y ] , [ Σ Iₓ·I_y , Σ I_y² ]]
Notes: Wie misst Harris eine Ecke? Über die Gradienten — Iₓ ist die Änderung in x, I_y in y; an der Kante 200→50 ergibt das −75. Drei Summen über das Fenster: Sₓₓ = Summe Iₓ², S_yy = Summe I_y², Sₓy = Summe Iₓ·I_y. Diese bilden die Matrix M. Sind beide Diagonalwerte groß, ändert sich die Helligkeit in beiden Richtungen — eine Ecke.

## Slide 10
1.1 FEATURE EXTRACTION
Harris-Score — Response R
R = det(M) − k·(spur M)² k ≈ 0,04 ( det(M)=Sₓₓ·S_yy − Sₓy², spur(M)=Sₓₓ+S_yy )
→ Je größer R, desto stärker die Ecke. Wir behalten nur Stellen mit großem R.
Notes: Aus M die Harris-Response: R = det(M) − k mal Spur(M) zum Quadrat, k etwa 0,04. Merke nur das Ergebnis: R groß und positiv → starke Ecke; R klein oder negativ → nur Kante; R nahe null → flache Region. Je größer R, desto stärker die Ecke — wir behalten nur große R.

## Slide 11
1.1 FEATURE EXTRACTION
Quadtree — gleichmäßige Verteilung
FAST liefert zu viele Ecken, die an Kanten clustern (275).
Quadtree: Gitter, pro Zelle die nach Harris stärkste Ecke.
Ergebnis: gleichmäßig verteilt und stark (~40–50).
Typisch: FAST t ≈ 20 · 8 Pyramidenstufen · ~500–1000 Features
Notes: FAST liefert zu viele Ecken, die an Kanten clustern — hier 275. Der Quadtree legt ein Gitter darüber und behält pro Zelle die nach Harris stärkste Ecke. So sind sie gleichmäßig verteilt und stark. Reihenfolge: FAST findet, Harris bewertet, Quadtree wählt verteilt aus.

## Slide 12
1.1 FEATURE EXTRACTION
Zusammenfassung — vom Bild zu wenigen Ecken
1
Graustufen
›
2
Gauß-Filter
›
3
FAST
›
4
Bildpyramide
›
5
Quadtree
›
6
Harris
FAST ~787 → Quadtree 73 → Harris Top 40
Jeder Schritt filtert: die Menge sinkt, die Qualität steigt.
Notes: Zusammengefasst ist 1.1 ein Trichter: aus etwa 787 FAST-Ecken werden durch den Quadtree 73, und Harris behält die Top 40. Die Menge sinkt, die Qualität steigt.

## Slide 13
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Orientierung θ — das Feature wird drehbar
Patch 31×31 (Radius 15). θ = Richtung zum Helligkeits-Schwerpunkt.
Macht das Feature rotationsinvariant (gleiche Ecke → gleiches θ).
Notes: Jetzt 1.2. Jede Ecke bekommt eine Orientierung θ über einen 31×31-Patch — die Richtung zum Helligkeits-Schwerpunkt. Über die Momente: m₁₀ = Summe x·I, m₀₁ = Summe y·I; im Beispiel m₁₀ = +160, m₀₁ = +80, also θ = atan2(80,160) ≈ 27 Grad, Pfeil zum Hellen. So bekommt dieselbe Ecke immer dasselbe θ — rotationsinvariant.

## Slide 14
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Binärer Deskriptor — der Fingerabdruck
256 feste Pixelpaare. Regel: I(A) > I(B) → 1, sonst 0. (hier 10 Paare)
Notes: Der binäre Deskriptor — ein Fingerabdruck aus Nullen und Einsen. Feste Pixelpaare im Patch, hier 10, in echt 256. Für jedes Paar: ist A heller als B, eine 1, sonst 0. So entsteht ein Bit-String.

## Slide 15
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Deskriptor wird mit θ gedreht (steered BRIEF)
Links die Paare ohne Rotation, rechts dieselben Paare um θ gedreht (1 Paar hervorgehoben) → dieselbe Ecke ergibt denselben Bit-String.
Notes: Damit es auch bei gedrehter Kamera klappt, drehen wir die Paare. Links ohne Rotation, rechts dieselben Paare um θ gedreht — das hervorgehobene Paar zeigt die Drehung. So liest dieselbe Ecke dieselben Stellen ab und ergibt denselben Bit-String. Das nennt man steered BRIEF.

## Slide 16
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Feature Matching — dieselbe Ecke wiederfinden
Verglichen werden die 256-Bit-Deskriptoren, nicht die Pixel.
Maß = Hamming-Distanz: Anzahl unterschiedlicher Bits (XOR).
Wenig Unterschiede → gleiche Ecke.
Notes: Um dieselbe Ecke in zwei Bildern wiederzufinden, vergleichen wir die 256-Bit-Deskriptoren über die Hamming-Distanz — wie viele Bits sich unterscheiden, per XOR. Gleiche Ecke: wenige, hier 8 von 256. Andere Ecke: viele, hier 107. Wenig Unterschiede heißt: dieselbe Ecke.

## Slide 17
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Lowe Ratio-Test — nur eindeutige Treffer
Ratio-Test: d(best)/d(2.) < 0,75 → behalten. 12/80=0,15 behalten · 40/45=0,89 verwerfen
Notes: Problem: ähnliche Stellen wie gleiche Fenster passen mehrfach. Lowe-Ratio-Test: die zwei besten Treffer; ist der beste deutlich besser — geteilt durch den zweitbesten unter 0,75 — behalten, sonst verwerfen. 12 zu 80 ist 0,15, behalten; 40 zu 45 ist 0,89, verwerfen. Übrig bleiben die grünen Matches.

## Slide 18
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Pose-Schätzung — Pipeline
Eingang: ≥ 5 (meist 8) Punktpaare (x, x') aus Schritt 10.
findEssentialMat + RANSAC → E (+ Inlier/Outlier).
recoverPose (SVD) → R und t.
R = Drehung (SO(3)). t = Richtung (‖t‖=1, Skala unbekannt).
x'ᵀ · E · x = 0
(Epipolar-Bedingung)
E = [t]ₓ · R
versteckt R und t
E →(SVD)→ R, t
Notes: Aus den Punktpaaren die Kamerabewegung. Für jedes Paar gilt x'ᵀ·E·x = 0 — die Epipolar-Bedingung, ob ein Paar zur Bewegung passt. E ist die Essential-Matrix, E = [t]ₓ·R, sie versteckt Rotation und Translation in einer 3×3-Matrix. findEssentialMat mit RANSAC berechnet E aus mindestens fünf Paaren und markiert Ausreißer. recoverPose zerlegt E per SVD in R und t: R die Drehung, t nur die Richtung — die echte Strecke bleibt bei Mono unbekannt.

## Slide 19
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Beispiel — Inlier / Outlier prüfen
Seitwärts-Bewegung: E = [[0,0,0],[0,0,−1],[0,1,0]]
x = (3, 2, 1)
Inlier: x' = (1, 2, 1)
x'ᵀ·E·x = 0 ✓ (y gleich)
Outlier: x' = (1, 5, 1)
x'ᵀ·E·x = −3 ✗ → RANSAC verwirft
Notes: Einfaches Zahlenbeispiel bei reiner Seitwärtsbewegung: die Bedingung verlangt, dass y in beiden Frames gleich bleibt. x=(3,2,1) und x'=(1,2,1) → x'ᵀEx = 0, ein Inlier. Wäre x'=(1,5,1) → minus 3, ein Outlier, den RANSAC verwirft. Rechts das echte Ergebnis: grün Inlier, rot Outlier, Translation vorwärts, Rotation fast nur Gieren.

## Slide 20
1.2 VISUELLE ODOMETRIE
Trajektorie — Schritt für Schritt
Start: P₀ = (0,0,0), R_global = I
Loop (jedes Paar):
P_{i+1} = P_i + R_global·t_i
R_global = R_global·R_i
Ausgabe: Liste aller P_i = Trajektorie
P=Position · t=lokaler Schritt · R=Drehung (Schritt 11) · R_global=Gesamt-Orientierung
Notes: Schritt 11 gibt nur die Bewegung zwischen zwei Frames. Trajektorie = Aufsummieren. Start bei Position null, Orientierung Identität. Für jedes Paar: neue Position = alte + R_global·t — das lokale vorne wird über R_global in die Weltrichtung gedreht; dann R_global = R_global·R. Am Ende: die Liste aller Positionen. Im Beispiel ist t immer (1,0), aber R_global dreht den Weltschritt: (1,0), (0,1), (−1,0) — der Pfad dreht sich.

## Slide 21
ABSCHLUSS
Der Drift — und wie es weitergeht
Jede Schätzung hat einen kleinen Fehler — über viele Frames summieren sie sich: die Trajektorie driftet. Und die Punkte sind bisher nur 2D.
Weiter: 2.1 Lokales Mapping (2D→3D) · 2.2 Bundle Adjustment · 3.1 Loop Closure · 3.2 Globale Optimierung.
Danke für die Aufmerksamkeit!
Notes: Ein Problem bleibt: kleine Fehler summieren sich, die Trajektorie driftet, und die Punkte sind nur 2D. Wie man daraus eine 3D-Karte baut und den Drift korrigiert, zeigen jetzt meine Kollegen. Danke!